SOP Radiotherapie –

Physikalische Bestrahlungsplanung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V. ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie – Physikalische Bestrahlungsplanung

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	3

7 Dokumentation	5

8 Hinweise und Anmerkungen	5

9 Mitgeltende Unterlagen	5

10 Anlagen	5

# Ziel und Zweck

Erstellung eines individuell angepassten , für den Patienten optimierten Bestrahlungsplanes anhand von CT/MR-Schnittbildern.

# Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

# Begriffe

CT: 		Computertomographie

MR:		Magnetresonanztomographie

PET:		Posititronen-Emissions-Tomographie

ID: 			Identifikationsnummer

DVH:		Dosisvolumenhistogramm

QUANTEC:	Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic

# Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

- Facharzt für Strahlentherapie

- Medizinphysikexperte

- MTRA

# Arbeitsmittel und Geräte

- Eigenes CT oder die Möglichkeit eines hausinternen Datentransfers (z.B. DICOM RT)

- 3-D-Bestrahlungsplanungsstation,Software und geeignete Speichermedien

- ggfs. Digitalisierungstableau

- Link zum Verifikations-/ Eingabesystem des Beschleunigers

- Drucker/Plotter

Voraussetzung für die Planung

Grundlage eines jeden Bestrahlungsplanes ist die  schriftlich festgelegte strahlentherapeutische Verordnung. Basierend auf dieser und mithilfe der für den Patienten zur Verfügung stehenden Diagnostik legt der fachkundige Arzt in den CT-Schnitten (durch ID eindeutig dem Patienten zugeordnet) CTV/PTV und kritische Organe fest und konturiert diese an der Planungsstation.

Anhand dieser Vorgaben wird dann der dreidimensionale Bestrahlungsplan errechnet und zum Schluss durch einen fachkundigen Strahlentherapeuten freigegeben.

# Beschreibung des Ablaufes

Allgemeiner Ablauf der konventionellen 3-D-Bestrahlungsplanung

| Allgemeiner Ablauf: |  | Zuständigkeiten |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strahlentherapeut | MTRA/Physiker |
| 1 |  | Konturiert CTV + PTV und liefert dem Planer Dosisvorgaben für die verschiedenen Organe |  |
| 2 |  | Konturiert kritische Organe | Konturiert ggfs. zusätzlich benötigte Strukturen |
| 3 |  |  | Gibt Einzel- bzw. Gesamtdosis ein |
| 4 |  |  | Vorschlag für die ev. Bestrahlungstechnik je nach Form und Größe des Zielgebietes |
| 5 |  |  | Erstellt mögliche Feldkonfigurationen + fertigt erste Proberechnungen an ; prüft Feldkonfiguration auf Realisierbarkeit am Beschleuniger |
| 6 |  |  | Zieht Vergleiche der Musterpläne und trifft ggfs. Vorauswahl, aufgrund ärztlicher Vorgaben + DVH`s |
| 7 |  | Vergleich + Diskussion der angebotenen Alternativen ; Entscheidung für den die Verordnung bestmöglichst erfüllenden Bestrahlungsplan unter Berücksichtigung von ICRU, Toleranzdosen + Behandlungskonzept | Vorstellung der in Frage kommenden Pläne und ihrer Dosisverteilungen |
| 8 |  | ggfs. Optimierungs- bzw. Änderungsvorschläge | Um- ggfs. Neuplanung nach ärztlicher Rücksprache |

| 9 |  | Endgültige Planabnahme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  | Ausgabe der Isodosenverteilung im Isozentrum, der Beam-Eye-View-Plots mit Raster, der DVH, des Planparameterprotokolls und ggfs. abteilungsinterner Plots |
| 11 |  |  | Datentransfer zum Verifikationsprogramm (Varis / Lantis etc.) |
| 12 |  |  | Kontrollberechnung von Parametern (MU) durch zweites unabhängiges System (durch den Physiker) |
| 13 |  | Freigabe des ausgedruckten Bestrahlungsplanes | Freigabe + technische Überprüfung des ausgedruckten Bestrahlungsplanes auf Plausibilität durch Physiker |

Abweichender Ablauf der inversen 3-D-Bestrahlungsplanung

| Allgemeiner Ablauf: |  | Zuständigkeiten |
| --- | --- | --- |
|  |  | Arzt | MTRA/Physiker |
| 3 |  |  | Definition der Dosisziele in den einzelnen Volumina |
| 4 |  |  | Eingabe der Anzahl der Felder und Einstrahlwinkel |
| 5 |  |  | Bewertung der Ergebnisse, evtl. Veränderung der Vorgaben unter Verwendung der Optimierungsparameter |

# Dokumentation

- Dosis im Isozentrum

- Dosisverteilung in den einzelnen

Volumina  (DVH)

- Plandatenprotokoll				jeweils mit Datum und Uhrzeit

- Name des Planerstellers

- Unterschrift des prüfenden Arztes und Physikers

- Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben

# Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen. Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

# Mitgeltende Unterlagen

- Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie

- Leitlinien in der Radioonkologie/ Dosisspezifikation für die Teletherapie mit Photonenstrahlen

(DIN 6827-1 / ICRU 50  und Support ICRU 62)

- Organtoleranzdosistabellen des aktuellsten Standes in Anlehnung an QUANTEC

- Abteilungsinterne Vorgaben / Arbeitsanweisungen

- Ggfs. Studienprotokolle / Therapiekonzepte

- Berichte der DGMP

- Leitlinien der DEGRO

# Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de

# Text boxes

| Allgemeiner Ablauf: |  | Zuständigkeiten |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strahlentherapeut | MTRA/Physiker |