SOP Radiotherapie –

Planungs-CT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V. ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie – Planungs-CT

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	2

7 Dokumentation	5

8 Hinweise und Anmerkungen	5

9 Mitgeltende Unterlagen	5

10 Anlagen	5

# Ziel und Zweck

Erstellung von Querschnittsbildern eines Patienten zur Konturierung des Bestrahlungsgebietes und Markierung der kritischen Organe als Vorbereitung zur physikalischen Bestrahlungsplanung und ggf. der virtuellen Simulation.

# Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

# Begriffe

CT: 		Computertomographie

RT: 		Radiotherapie

CTDIvol: 	Volumen CT Dosisindex

DLP: 		Dosislängenprodukt

# Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

Die Indikation wird vom Arzt mit Fachkunde im Strahlenschutz gestellt.

MTRA

# Arbeitsmittel und Geräte

Bereichsspezifische Ergänzung notwendig

# Beschreibung des Ablaufes

Patientenvorbereitung

- Vorlage der Strahlentherapeutischen Verordnung

- Patienten über Untersuchungsablauf informieren

- Aufklärung durch fachkundigen Arzt mit Einhaltung der Bedenkzeit

- Voraufnahmen/ Vorbefunde

- Strahlenschutz

Untersuchungsspezifische Vorbereitung:

- Darmentleerung

- Rektumballon

- Blasenfüllung

Einstellparameter (für div. Standard- Entitäten bzw. Körperregionen)

1. RT-Prostata

Lagerung und Einstellung: Atemlage:

| Topogramm ap: lateral: | KV | Schichtdicke | Tischvorschub | Fensterlage | Fensterbreite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrastmittel .......ml ja / nein

Die mAs sind der Fragestellung angepasst.

2. RT-Mamma

Lagerung und Einstellung: Atemlage:

| Topogramm ap: lateral: | KV | Schichtdicke | Tischvorschub | Fensterlage | Fensterbreite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrastmittel .......ml ja / nein

Die mAs sind der Fragestellung angepasst.

3. RT-Thorax allg.		4... weitere bitte durch kopieren der Tabellen erstellen (Kopf, Abdomen etc.)

Lagerung und Einstellung: Atemlage:

| Topogramm ap: lateral: | KV | Schichtdicke | Tischvorschub | Fensterlage | Fensterbreite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrastmittel .......ml ja / nein

Die mAs sind der Fragestellung angepasst.

Ablauf  (schematisch)

Bildverarbeitung / Bildbeurteilung

| Arbeitsplatz: | Arzt | MTAR |
| --- | --- | --- |
| Daten an nächsten Arbeitsplatz senden |  | x |
| Bildnachverarbeitung | x | x |
| Archivierung nach hausspezifischen Kriterien |  | x |

# Dokumentation

- Aufnahmeart

- Aufnahmeparameter

- Ausführende MTRA, Ausführender Arzt

- Material

- Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben

- CTDIvol; DLP

# Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen. Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

# Mitgeltende Unterlagen

- Leitlinien der BÄK zur Qualitätssicherung in der Strahlentherapie

- Arbeitsanweisungen (Abteilungsintern)

- SOP Dokumentation und Leistungserfassung in der Strahlentherapie

- SOP Hygiene (Abteilungsintern)

- DIN der Radiologischen Diagnostik

- Leitlinien der DEGRO

- Diagnostische Referenzwerte

# Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de