SOP Radiotherapie –

Simulation

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V.  ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie – Simulation

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	2

7 Dokumentation	6

8 Hinweise und Anmerkungen	6

9 Mitgeltende Unterlagen	6

10 Anlagen	6

# Ziel und Zweck

Durchführung einer Simulation nach physikalischer Bestrahlungsplanung.

SOP für Simulation ohne phys. Bestrahlungsplanung befindet sich in SOP- Lokalisation eingebettet.

# Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

# Begriffe

MLC	= Multi Leaf Collimator

# Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

Überprüfung der dreidimensionalen Bestrahlungsplanung vor der Bestrahlung am Beschleuniger.

Indikation wird vom Arzt mit Fachkunde im Strahlenschutz gestellt

# Arbeitsmittel und Geräte

Simulator

Bereichsspezifische Ergänzung notwendig.

# Beschreibung des Ablaufes

Simulationsvorbereitung

- strahlentherapeutische Verordnung

- Planungsunterlagen   (bildgebende Diagnostik, Planungs- CT/ MRT, Lokbilder)

- Technischer Bestrahlungsplan

- Blenden / Absorber

- Strahlenschutz Personal

- Strahlenschutz Patient

Männer

Frauen

Kinder

Patientenvorbereitung

- Einverständniserklärung

- Lagerungshilfen

- Kontrastmittelgabe

- weitere Terminvergabe

Simulationsablauf (schematisch)

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Fachkundiger Arzt | MTRA |
| Ermitteln des Isozentrum am Planungscomputer (Tischposition, Verschiebung zum Planungspunkt usw.) | X | x |
| Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der Lokalisation / Planungs-CT (Lokalisationsdokumentation) |  | x |
| Einstellung des Patienten auf das Isozentrum nach Planungsvorgaben unter Durchleuchtung | x | x |
| Dokumentation des Isozentrum in: 0° Position der Gantry in 90° oder 270° Position der Gantry |  | x |
| Beurteilung | x |  |
| Okay? | x |  |
| Markieren des Isozentrum entsprechend der drei Laserpunkte auf der Haut des Patienten |  | x |
| Einstellung der einzelnen Bestrahlungsfelder nach Vorgaben durch die Planung |  | x |
| Markierung von besonderen Strukturen (z.B. Narben, Darmkontrastierung) |  | x |
| Dokumentation der einzelnen Bestrahlungsfelder, mit Simulation der Blenden / Absorber / MLC |  | x |
| Einzeichnen der Bestrahlungsfelder auf der Haut des Patienten soweit möglich |  | x |
| Beurteilung | x |  |
| Okay ? | x |  |
| Leistungsdokumentation/ Leistungserfassung |  | x |

Einstelltechnik

- Lagerung siehe Lokalisationsbild

- Seitenbezeichnung R/L

- evtl. Kennzeichnung mit Bleidraht / Bleibuchstaben

Aufnahmetechnik

Bildverarbeitung / Bildbeschriftung

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Fachkundiger Arzt | MTRA |
| Scribor mit folgenden Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufnahmedatum abteilungsinterne Beschriftung |  | x |
| Scribor auf belichten |  | x |
| Filmentwicklung |  | x |
| Beurteilung der Qualität | x | x |
| ☺ in Ordnung | x |  |
| Beschriften mit Lagerungs- Einstellungsparametern |  | x |
| Simulationsunterlagen, Planungsunterlagen für Demonstration vorbereiten |  | x |

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Fachkundiger Arzt | MTRA |
| Patientenidentifikation |  | x |
| Beurteilung der Qualität an der Workstation | x | x |
| Beschriftung, Drehung, Belichtungsoptimierung |  | x |
| ☺ in Ordnung | x |  |
| Beschriften mit Lagerungs- Einstellungsparametern |  | x |
| Verschicken ins Patientenarchiv oder drucken |  | x |
| Simulationsunterlagen, Planungsunterlagen für Demonstration vorbereiten |  | x |
| Demonstration |  | x |

Beschriftung:

Lagerung:							Parameter:

RL	/ BL							Tragarmwinkel:

Lagerungshilfen unter dem Kopf:				Blendendrehwinkel:

Lagerung der Arme:					Tischhöhe:

Lagerung Beine usw.					Tischlänge:

Tischdrehwinkel:

Lage des Referenzpunktes:

Referenztiefe:

FHA - Fokushautabstand

FAA - Fokusachsabstand

FFA – Fokusfilmabstand/ FDA – Fokusdetektorabstand

# Dokumentation

- Durchleuchtungszeit/ Parameter

- Aufnahmeparameter

- Ausführende(r) MTRA

- Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben

# Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen. Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

# Mitgeltende Unterlagen

- Simulationsbuch in der jeweils neuesten Auflage

- Arbeitsanweisungen (Abteilungsintern)

- SOP Dokumentation und Leistungserfassung in der Strahlentherapie

- SOP Hygiene (Abteilungsintern)

- Strahlenschutzanweisung für den Simulator

# Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de

# Text boxes

nein

nein

| Organ: .................... | Format | EK | Fokus | Raster | FAA cm | FFA cm | KV | mAs | Filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlengang .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organ: .................... | Format | EK | Fokus | Raster | FAA cm | FFA cm | KV | mAs | Filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlengang .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organ: .................... | Format | EK | Fokus | Raster | FAA cm | FFA cm | KV | mAs | Filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlengang .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organ: .................... | Format | EK | Fokus | Raster | FAA cm | FFA cm | KV | mAs | Filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlengang .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

analoge Bildverarbeitung

digitale Bildverarbeitung